Documentation til brugergruppens monitor.





MONITOR:

Kommandoer:


C			Der hoppes til casette operativ system (cos)

E adr1			Examine. Viser adr1 og indhold i memory.
			Input:	Hex v{rdi	Inds{ttes i viste
						adresse; n{ste adresse
						vises.
				space		Memory-indhold forbli-
						ver u{ndret. N{ste 
						adresse vises.
				-  (minus)	Memory-indhold forbli-
						ver u{ndret. Forrige
						adresse vises.

F adr1 adr2 val		Fill memory mellem adr1 og adr2 med value

G adr1			Go to adr1 og start afvikling.

L adr1 adr2 lin		List memory fra adr1 til adr2 i blokke af
			lin linier.

M adr1 adr2 adr3	Move omr}det mellem adr1 og adr2 til et omr}de
			startende ved adr3.

P adr1			Port-examin. Adr1 er en portadresse. Virker
			som examin af memory.
			Indtastet hex-v{rdi bliver output til port.


S adr1 adr2 string	S|g i omr}det fra adr1 til adr2 efter en streng
			p} maksimalt 8 bytes, inclusive joker.
			Joker (?) g{lder for "ligegyldigt hvad".
			De 8 bytes adskilles af space.