CP/M 2.2 op de IBM/xt en comptibles.
	------------------------------------

	Na enige tijd met een CP/M 2.2 systeem te hebben gewerkt
	en daardoor ondervonden te hebben welke grote hoeveelheid
	software voor dit Operating Systeem beschikbaar is en er
	nog steeds aan wordt toegevoegd	is het zonde om daar dan
	zomaar van af te stappen. 
	Toch werkt niet alle software even goed temeer daar de
	Z80 en 8080/8085 niet compatible zijn , wat op een Z80
	goed werkt hoeft niet op de ander te werken , omgekeerd
	is dit bijna altijd wel het geval. Een tweede probleem
	is die software die buiten CP/M - Bios om I/O durft te
	doen en dit dan overal verspreid in het programma doet.

	Kortom het CP/M 2.2 operating system en alle CP/M appli
	-catie software die zich aan de door Digital Research
	opgestelde regels houden kan men met behulp van een
	applicatie program op het IBM/xt systeem en compatibles
	gebruiken dit is mogelijk dankzij de komst van een
	vervangende processor chip van het fabrikaat NEC
	namelijk de V20 voor de 8088 en de V30 voor de 8086 !
	De voordelen om los van deze toepassing de Nec processor
	te gebruiken in plaats van de Intel chip is twee ledig
	nl. de hogere verwerkings snelheid 8-15 % sneller bij de
	zelfde kloksnelheid en dat deze ook het 80188/80186
	instructie set aan kan hetgeen bij de hogere programmeer
	talen erg aantrekkelijk is.

	Aan deze twee voordelen is men erg snel gewend zodat men
	bij een eventueel terugvallen naar de orignele uitvoering
	weer terecht kan zeggen op een toch wel t r a a g systeem
	te werken.

	De voor deze toepassing belangrijkste reden is echter de
	mogelijkheid om geintegreerd met de V20 ook de mogelijkheid
	te hebben om het 8080/8085 instructie set te kunnen ge-
	bruiken want daar draait het bij CP/M toch om !!

	Om ervoor te zorgen dat elk CP/M programma en CP/M zelf
	als operating systeem goed en zonder enige verandering
	werken dient men er voor te zorgen dat de normale CP/M
	omgeving wordt gesimmuleerd , de aangewezen plaats hier-
	voor is de BIOS (basic i/o system) zoals dat in ieder
	systeem behoort te gebeuren.

	Het aplicatie programma wordt op de normale manier op-
	gestart , nadat het zich aan de gebruiker gemeld heeft
	gaat het controlleren of er een V20/V30 chip op het
	motherboard geinstalleerd is , waarna de gebruiker
	verzocht wordt de CP/M systeem schijf in drive A te
	plaatsen. Is de V20/V30 niet geinstalleerd dan wordt
	het programma beeindigd.

	Daarna wordt het Operating System (CCP en BDOS) van de
	diskette gelezen en in een niet gebruikte memory bank
	geladen op precies dezelfde plaats als het normaal
	gebeurd zou zijn. Nu wordt de bios die er voor dit sys-
	teem bij hoort en alle hardware zaken tussen CP/M en
	de IBM/xt oplost daar achter aan geplaatst vanuit het
	applicatie programma. Nadat dit allemaal goed is verlopen
	wordt er gecontrleerd of CCP en BDOS bij de BIOS horen
	(memory size etc). Hierna wordt er via een speciaal
	mechanisme in de V20/V30 dat erg goed is uitgekiend en
	de nodige bewondering verdiend de normale "Cold boot"
	uitgevoerd en als alles goed gaat meldt CP/M zich op de
	gebruikelijke manier met een A> waarna men zijn gang
	kan gaan.

	Om een CP/M session te beeindigen dient men eerst een
	Control C te geven om er zeker van te zijn dat alle 
	open files en directories gesloten worden en daarna kan
	men met behulp van een programma of speciale toets op
	het keyboard terug keren naar de IBM/xt of compatible
	als of er niets gebeurd was. Men dient uiteraard wel
	de diskettes te verwijderen en deze door de normale
	PC-dos of MS-dos diskettes te vervangen.

	Het programma is momenteel geschreven voor de volgende
	diskette systemen:	Nec 8001	ss/dd	256 B/s
                                Osborne         ss/dd  1024 B/s
                                Dec VT180       ss/dd   512 b/s

	Te weinig bios ruimte -	Kaypro 2 ------	niet mogelijk !!

	Opmerking : Het spreekt denk ik voor zich dat cursor
		   adresseringen problemen opleveren die binnen
		   de gebruikers programma's dienen te worden op-
		   gelost. ANSI driver kan oplossing bieden !!.

	P. v/d Wielen (c) 24-feb-1986
	01140-15276 na (19.30)

	Verder rest mij nog eenieder die mij met raad en daad terzijde
	heeft gestaan bij de realisatie van dit programma te danken.

	CP/M is een handelsmerk van Digital Research
	IBM  is een handelsmerk van International Business Machines Corp.
	NEC  is een handelsmerk van Nippon Electric Corp.