.. True A4 paper, 6 lines per inch
.. ... = true underline,  = ESC,  = double width
.PL 70
.HE2CF
                                                          26/1/88

.HE      Installation instructions for MicroBee 512k upgrade.
      Installation instructions for MicroBee 512k upgrade.
     ======================================================


     INTRODUCTION


Theså  noteó shoulä givå yoõ sufficienô informatioî tï upgradå  á �
128ë MicroBeå tï 512k®  Howeveò somå experiencå witè thió typå oæ �
worë   ió  stronglù  recommended®   Á  knowledgå  oæ   soldering¬ �
desolderinç  anä  ho÷ tï puô digitaì circuitó togetheò shoulä  bå �
considereä essential® É offeò nï guaranteå thaô thió upgradå wilì �
worë  witè youò computer¬  howeveò É havå noô yeô meô á  computeò �
witè  whicè  thå  upgradå coulä noô bå madå tï  work®  É  dï  noô �
recommenä attemptinç tï fiô thå upgradå tï á computeò stilì undeò �
warranty¬  oò tï á computeò thaô ió noô workinç  correctly®  Witè �
thå  exceptioî  oæ thå disë É offeò nï warrantù oî  thå  supplieä �
partó  excepô iî thå caså oæ aî obviouó `large§  failure¬  eg®  á �
faultù batcè oæ memorù chips.


     SECTION A -- PARTS REQUIRED


     Description                                  Quantity

     256k Dynamic RAM memory chips                  16 **
       (4256, 41256 etc., 150 nanoseconds or less)
     74HC157 Quad 2 to 1 multiplexer                 1/3 *
     74LS174 Hex D flip flop                         1
     16 pin IC sockets                              16
     10 mfd 16v tantalum capacitors                  2 *
     Wire (wire wrap type is best), spaghetti tubing, etc.

     *  See text for details.
     ** See note in `Problems' section.

     Tools required :

- Finå  electroniã solderinç iron¬  preferablù witè á  magnetiseä �
  tið tï helð removå IÃ pins¬  eg®  á Welleò iron® Thå tið shoulä �
  alsï bå eartheä aó statiã sensitivå IC'ó arå begiî used.
- Soldeò sucker¬  oò somethinç similaò (iæ yoõ havå á desolderinç   �
  statioî  theî  yoõ arå luckieò thaî me)®  Iæ yoõ don'ô  alreadù �
  havå    á  soldeò  suckeò  theî  aô lesó  thaî  $2°  onå  ió  á �
  worthwhilå investment.
- Á  finå paiò oæ wirå cutters¬  sufficientlù finå tï cuô IÃ pinó �
  whilå theù arå stilì connecteä tï thå PCB®�
- Á  caî  oæ  fluø removinç spraù (noô essentiaì  buô  it'ó  gooä �
  practice to clean and inspect boards after work).
.PAŠ     SECTION B -- FITTING INSTRUCTIONS


1. Determinå  whicè  typå oæ coreboarä yoõ have®  Therå  arå  twï �
   typeó  º  thå oldeò board¬  produceä beforå approximatelù Junå �
   '8µ anä labelleä MB168¬  anä thå neweò boarä labelleä  MB8342® �
   Thå circuiô foò theså twï boardó ió almosô identical¬  howeveò �
   thå  IÃ  numberó  anä thå methoä oæ mountinç  thå  upgradå  ió �
   different® Thå old‚ boarä haó thå IC'ó mounteä lengthwise‚ whilå �
   thå new‚ boarä haó theí mounteä widthwise®  Iô ió wortè usinç á �
   highlighô  peî  tï  marë alì referenceó iî thió  texô  tï  thå �
   particulaò boarä yoõ have.

2. Removå thå olä memorù chips®  Theså arå fairlù obvious¬  therå �
   arå twï rowó oæ eighô chipó labelleä 4164‚ (ne÷ boarä º IC'ó 2¬ �
   3¬ 6¬ 7¬ etc.» olä boarä º IC'ó 8..15¬ 17..24).

   Iæ yoõ havå aî olä boarä theî checë IC'ó ¶ anä 7¬ iæ theså arå �
   74LS157‚ theî theù musô alsï bå removed¬  yoõ wilì theî requirå �
   á totaì oæ ³ 74HC157's¬ otherwiså onlù ± ió required.

   Iæ yoõ havå á desolderinç statioî theî gï tï iô ¡  Iæ noô theî �
   É  havå founä thå followinç methoä foò removinç IC'ó safå  anä �
   successful¬ iæ a little timå consuming.
      - Usinç  finå  wirå  cutteró cuô thå IÃ pinó  aó  closå  aó �
        possible to the body.
      - Heaô eacè piî iî succession¬  wheî thå soldeò arounä  thå �
        piî haó melteä theî flicë thå piî ouô witè thå enä oæ thå �
        solderinç  iron®  Thió  ió wherå á magnetiã tið  ió  verù �
        handy¬  iæ  yoõ don'ô havå onå theî yoõ maù havå tï uså á �
        pair of pliers or magnetised screwdriver.
      - Removå thå remaininç soldeò witè á soldeò sucker®�

3. Soldeò  iî thå 1¶ IÃ socketó intï thå RAÍ chið  positions®  Iæ �
   yoõ  removeä twï 74LS157'ó theî soldeò twï oæ thå 74HC157'ó iî �
   theiò place®  Theså arå MOÓ semiconductoró (statiã  sensitive© �
   sï  takå thå usuaì precautionó oæ noô touchinç theiò pinó  anä �
   usinç aî eartheä solderinç iron.

   Wheî  yoõ havå donå thió thoroughlù cleaî thå undersidå oæ thå �
   boarä  witè  fluø removinç spraù anä á  brusè  theî  carefullù �
   inspecô alì soldeò joints.

4. Mounô thå 74HC15· anä 74LS17´ IC's® Thå followinç instructionó �
   shoulä  bå followeä verù carefully®  Refeò tï thå accompanyinç �
   diagramó tï checë youò work.

   Takå thå 74LS174‚ anä cuô ofæ pinó 2¬  5¬  · anä 12‚ aó closå tï �
   thå bodù oæ thå IÃ aó possible®  Folä ouô pinó 10¬  11¬ 1´ anä �
   15‚  untiì theù arå horizontaì (á smalì paiò oæ plieró ió  besô �
   foò this)®  Nexô folä pinó 3¬  ´ ¬  ¶ anä 13‚ undeò thå bodù oæ �
   thå  IÃ anä usinç strippeä finå wirå linë theså pinó  togetheò �
   anä tï piî 16‚ (+µ volts).
.paŠ   Thå remaininç pinó (1¬  8¬  9¬ 16© arå useä tï mounô thå IÃ oî �
   toð oæ aî existinç 74LS174® Oî thå old‚ boarä thió ió IÃ 31¬ oî �
   thå new‚ boarä iô ió IÃ 16® Soldeò oî thå ne÷ IÃ leavinç onå tï �
   twï millimetreó clearancå betweeî iô anä thå existinç IÃ  (thå �
   wire links under the IC will ensure this).�

   Nexô takå thå 74HC157‚ anä cuô ofæ pinó 4¬  · anä 12®  Folä ouô �
   pinó 9¬  10¬  1± anä 15® Folä pinó 2¬ 3¬ 5¬ 6¬ 1³ anä 14‚ undeò �
   thå IÃ anä linë theí tï piî 16‚ aó peò thå 74LS174®  Pinó 1¬  ¸ �
   anä 16‚ shoulä remaiî tï mounô thå IC® Soldeò iô oî toð oæ IÃ 7‚ �
   oî  aî  old‚ boarä oò IÃ 17‚ oî á new‚ board®  Thå IÃ  shoulä  bå �
   handleä  aó littlå aó possiblå whilå doinç thió anä yoõ shoulä �
   avoiä touchinç thå pinó aô alì aó thå IÃ ió verù sensitivå  tï �
   statiã  electricity®  Iô ió besô tï worë oî toð oæ á sheeô  oæ �
   aluminiuí foil.

5. Linë  uð piî ± oî alì thå RAÍ chið sockets®  É havå founä thió �
   ió besô donå usinç strippeä singlå corå wirå anä smalì  pieceó �
   oæ spaghetté tubinç tï insulatå iô betweeî joints®  Thå enä oæ �
   thió wirå musô bå connecteä tï piî 9‚ oæ thå ne÷ 74HC157¬ whicè �
   presentó á probleí aó theù arå oî oppositå sideó oæ thå board® �
   Thå  solutioî  ió eitheò tï drilì á holå througè thå boarä  (É �
   shouldn'ô  havå  tï  telì yoõ tï makå surå  yoõ  don'ô  cuô  á �
   track)¬  oò  tï  pasó thå wirå througè aî unuseä  soldeò  pad® �
   Suitablå padó arå piî 1¹ oæ IÃ 5‚ oî aî old‚ board¬ oò piî 2· oæ �
   IÃ 10‚ (unuseä ROÍ socket© oî á new‚ board® Yoõ wilì havå tï cuô �
   thå trackó leadinç tï theså padó first.

6. Wire the two new IC's into the circuit.

   Old‚ boarä :
      - Pinó  ² anä ³ oæ IÃ 41‚ (unuseä pads© tï pinó 1± anä 14‚ oæ �
        thå  74LS174‚  (iô doeó noô matteò iæ thå  twï  linkó  arå �
        swappeä over).
      - Pinó  1°  anä 15‚ oæ thå 74LS174‚ tï pinó 1° anä 11‚ oæ  thå �
        74HC157‚ (agaiî iô doeó noô matteò iæ theù arå swapped).
      - Piî  15‚  oæ  thå  74HC157‚ tï piî 16‚ oæ  X1¬  thå  2µ  waù �
        connectoò aô thå oppositå enä oæ thå boarä tï thå voltagå �
        regulators.

   New‚ boarä :
      - Pinó  1¸ anä 1¹ oæ IÃ 10‚ (unuseä pads© tï pinó 1± anä  14‚ �
        oæ  thå 74LS174‚ (iô doeó noô matteò iæ thå twï linkó  arå �
        swappeä over).
      - Pinó  1° anä 15‚ oæ thå 74LS174‚ tï pinó 1° anä 11‚  oæ  thå �
        74HC157‚ (agaiî iô doeó noô matteò iæ theù arå swapped).
      - Piî  15‚  oæ  thå  74HC157‚ tï piî 16‚ oæ  X1¬  thå  2µ  waù �
        connectoò aô thå oppositå enä oæ thå boarä tï thå voltagå �
        regulators.

7. Iæ  yoõ  havå  á  ne÷ boarä theî mounô  twï  1°  mfä  tantaluí �
   capacitoró  undeò thå boarä iî paralleì witè C1µ anä C17‚  (0.± �
   mfä multilayeò caps)® Thå positivå pinó arå closesô tï thå enä �
   of the board with the voltage regulators.
.paŠ8. Mounô  thå ne÷ RAÍ chipó intï theiò sockets®  Iô ió  importanô �
   noô tï handlå theså IC'ó morå thaî ió absolutelù essential¬ iî �
   particular¬ dï noô toucè thå pins® Iæ thå rowó oæ pinó arå toï �
   faò  aparô tï easilù fiô intï thå socketó theî carefullù  benä �
   thå  pinó  towardó thå centeò usinç á sheeô oæ aluminiuí  foiì �
   placeä oî á flaô surface®  Betteò still¬  uså aî IÃ  insertioî �
   tool .

9. You'vå  finisheä ¡  Replacå thå coreboarä ontï thå maiî  boarä �
   anä connecô thå poweò anä monitoò tï thå keyboard® Turî oî thå �
   computer¬  iæ  thå blocë cursoò appearó theî therå ió  á  gooä �
   chancå thå upgradå ió working®  Tï tesô thå ne÷ banë switchinç �
   circuiô  gï  intï  thå monitoò (holä dowî <M¾  whilå  pressinç �
   RESET© anä typå :

               O 50 nn <RETURN>
               F 0 1000 nn <RETURN>

   where nn is each of the following numbers in turn :

               04, 05, 06, 07,     : first 128k of memory
               44, 45, 46, 47,     : later pages
               84, 85, 86, 87,
               C4, C5, C6, C7.

   Wheî  yoõ havå completeä thió examinå alì bankó oæ  memorù  bù �
   typinç :

               O 50 nn <RETURN>
               E 0 <RETURN>

   Thå  bytå nî shoulä appeaò iî alì displayeä memorù  locations® �
   Iæ thió ió noô thå caså theî therå ió probablù aî erroò iî thå �
   ne÷ circuiô arounä thå '157/'174.
   Iæ  thió  workó  theî thå computeò caî bå  puô  bacë  togetheò �
   properlù anä finallù testeä usinç thå 512ë systeí disk.
   Thå quickesô waù tï dï thió ió simplù copù aó mucè aó possiblå �
   intï  M:¬  theî ruî somå programs¬  iî particulaò WORDSTAÒ  oò �
   MICROWORLD BASIC.


.paŠ     SECTION C -- PROBLEMS


Iæ  thå upgradå doeó noô worë theî iô ió almosô certaiî thaô  yoõ �
havå madå aî erroò somewherå (donå iô myselæ morå thaî once!)® Iæ �
thå upgradå doeó noô worë aô alì anä yoõ havå thoroughlù  checkeä �
thå  circuiô  theî trù swappinç oveò thå twï bankó oæ RAÍ  chips® �
Faileä RAÍ chipó arå verù rare¬  howeveò iô ió possible®  Iæ  onå �
werå  tï faiì iî thå firsô banë theî thå computeò woulä noô  worë �
aô all®  Iæ onå werå tï faiì iî thå seconä banë theî thå computeò �
shoulä starô tï colä booô correctly¬ buô woulä bå verù unreliablå �
froí theî on.

Thå  otheò  problemó  thaô  arå likelù tï  occuò  arå  mucè  morå �
obscure¡  Exampleó  oæ symptomó arå º  irregulaò anä inexplicablå �
crashes¬ refusaì tï worë correctlù (oò aô all© untiì thå computeò �
ió warí (oò conversely¬  afteò iô getó warm)¬  programó thaô  acô �
strangely¬  verifù  erroró  wheî copyinç tï oò froí thå  ramdisk¬ �
occasionaì failurå tï booô correctly¬ etc.

Aó  thå  symptomó  anä  thå faulô  causinç  theí  arå  verù  harä �
(borderinç oî impossible© tï tracë dowî É havå includeä á lisô oæ �
possiblå  cureó (below)®  Trù theså oò combinationó oæ theí untiì �
thå  symptomó disappear®  Mosô oæ thå troubleó arå duå tï  slighô �
timinç faultó iî certaiî signals¬ excesó noiså oî thå poweò railó �
oò degradatioî oæ signals® 

Thå  RAÍ  chipó arå verù sensitivå tï theså sorô  oæ  faultó  anä �
certaiî  brandó  arå morå susceptablå thaî otheró anä responä  iî �
differenô  wayó tï attempteä cures®  Somå Taiwaneså  brandó  (eg® �
Fujitsu©  caî  bå á littlå trickù tï geô workinç  correctly®  Thå �
mosô  reliablå  brandó  (iî mù experience© seeí  tï  bå  NEÃ  anä �
Mitsubushi.


1. Iæ yoõ havå á premiuí baseboarä checë IC26® Iæ iô ió á 74HC..® �
   chið theî REPLACÅ iô witè á 74LS245® Iæ therå ió nï eartè leaä �
   connectinç  thå  coreboarä  tï thå baså boarä  theî  soldeò  á �
   moderatelù   heavù  leaä  (preferablù  witè  á  bulleô   stylå �
   connectoò  iî  thå  middle©  froí  thå  eartè  tracë  oî   thå �
   underside¬  front¬  lefô  corneò oæ thå coreboarä tï thå largå �
   eartè  tracë oî thå premiuí boarä iî thå middlå oæ  thå  spacå �
   foò  thå reaì timå clocë (iî fronô oæ thå Z8° PIÏ chip)®  Thió �
   ió  normallù  alreadù donå bù Microbeå  Systems®  Iæ  yoõ  arå �
   desperatå  theî  anotheò eartè leaä caî bå soldereä  froí  thå �
   otheò  sidå  oæ thå premiuí baseboarä tï thió leaä anä onå  oò �
   morå  leadó arounä variouó eartè pointó oî thå  coreboarä  (iî �
   particulaò tï thå areá arounä thå RAÍ chips and PAL chip).

2. Trù   addinç  morå  1°  mfä  tantaluí  capacitoró  arounä  thå �
   coreboard®  Twï morå spaceä arounä thå RAÍ chipó anä onå closå �
   tï thå 74HC15· (oî aî olä board© ió á gooä idea® Makå surå yoõ �
   geô thå polaritù correct® 
.paŠ3. Stick stuff about timing caps here. %%%%%
   Thió modificatioî maù actuallù makå thå symptomó worse¬  iô ió �
   particularly sensitive to the brand of RAM chips being used.

4. Iæ  yoõ havå á ne÷ boarä theî fiô á 2.2ë bù ¹ resistoò SIÐ  iî �
   location RN1.

5. Iæ  yoõ havå á ne÷ boarä theî yoõ caî adä 3³ ohí resistoró  iî �
   serieó  witè  thå  signaló goinç tï thå  RAÍ  chips®  Thió  ió �
   recommendeä  tï stoð oscillatioî anä falså triggerinç  oæ  thå �
   chið  inputs®  Tï dï thió examinå thå boarä undeò RN² anä  RN³ �
   (neaò thå RAÍ chips)¬ yoõ wilì noticå linkó betweeî pinó ± anä �
   2¬  ³  anä ´ etc®  Cuô theså anä soldeò iî twï 3³ ohí resistoò �
   SIP's®  THIÓ  IÓ  Á 'B§  TYPÅ  SIPº  µ  seperate¬  unconnecteä �
   resistors¬  NOÔ  thå normaì 'A§ typå whicè havå resistoró witè �
   onå  commoî connection®  Iæ yoõ cannoô geô thió typå theî  teî �
   individuaì  resistoró caî bå useä instead®  Alsï cuô thå  linë �
   acrosó  R± anä replacå thió witè á 3³ ohí  resistor®  Finally¬ �
   inserô á 3³ ohí resistoò iî thå leaä betweeî thå addeä 74HC15· �
   anä piî ± oæ thå RAÍ chips.