**********************************************************************
**********************************************************************



   ZZZZZZZZZZ                 SSSSSSSS      IIII    M         M
          ZZ                 SS              II     MM       MM
         ZZ                  SS              II     M M     M M
        ZZ                     SS            II     M  M   M  M
       ZZ       ---------         SS         II     M   M M   M
      ZZ        ---------          SS        II     M    M    M
     ZZ                           SS         II     M         M
    ZZ                           SS          II     M         M
  ZZZZZZZZZZZ                SSSS           IIII   MMM       MMM



             Der hundert%ige Z80 Emulator

             (C) 1990 by J�rgen Weber



**********************************************************************
**********************************************************************


Ein Shareware Programm von

    J�rgen Weber
    Wiesentalstr. 1
    D 7170 Schw„b. Hall - Gelbingen



Hardware/Softwarevorraussetzungen:

PC/XT/AT, 1 Diskettenlaufwerk (sinnvoll 5 1/4 Zoll), 256K Ram MsDos
2.1 oder kompatible

Sinnvolles Arbeiten ist jedoch erst ab 8 MHz 80286 m”glich. Als Fau-
stregel kann man pro 8 MHz 80286 eine Arbeitsgeschwindigkeit von 1 MHz
Z80 annehmen.

Haftungsausschluá:

Der Autor �bernimmt keinerlei Garantie f�r die Richtigkeit der
Anleitung oder das Funktionieren der Software. Dem Benutzer wird
geraten, das Programm vollst„ndig zu testen, bevor er sich darauf
verl„át. Das Risiko, diese Software anzuwenden, liegt ausschlieálich
beim Benutzer.


Die genannten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen.


INSTALLATION:

ZSIM kann sofort gestartet werden. Es empfiehlt sich jedoch, die Files
in einem Direktory auf der Festplatte abzulegen.



ALLGEMEINES:

ZSIM emuliert einen Z80 CP/M Rechner (CP/M 2.2), jedoch nicht das CP/M
Betriebssystem selbst. Um CP/M zu starten, muá eine CP/M Systemdisket-
te ins A Laufwerk eingelegt werden, von der dann ZSIM CP/M bootet. Das
CP/M System kann auch in einem File auf der Festplatte abgelegt wer-
den.
S„mtliche CP/M Programme, die ich testen konnte, liefen korrekt. Dies
gilt auch f�r die Flieákommabibliothek des Public Domain Programmes
Small-C, die sehr hohe Anforderungen an die Emulation stellt, da sie
undokumentierte Z80 Codes benutzt.



Der EMULATOR:

Im folgenden werden nur die Besonderheiten der virtuellen CP/M
Maschine ZSIM beschrieben. F�r Informationen zum Betriebssystem CP/M
selbst und dessen Bedienung sei auf entsprechende Fachliteratur
verwiesen.


ZSIM stellt eine CP/M Maschine mit 64K Ram, einem Diskettenlaufwerk
und einer Ramdisk zur Verf�gung. Es wird nur ein physikalisches
Laufwerk unterst�tzt. Das physikalische Laufwerk kann vom Control-
Break Men� aus (Diskettenparameter) ver„ndert werden. Dabei ist das
gew„hlte Diskettenlaufwerk auf jeden Fall CP/M Laufwerk A. S„mtlicher
freier Speicher, der nach Abzug des Bedarfs von Dos, von ZSIM und den
64K Arbeitsbereich f�r den Z80 �brigbleibt, wird als Ramdisk benutzt
(440K Ramdisk in einem 640K PC). Diese Ramdisk kann in ein MS-Dos File
abgespeichert werden. Beim n„chsten Start wird sie dann automatisch
geladen, jedoch nur, wenn der Platz Ramdisk nicht kleiner als zuvor
ist. Dies kann vorkommen, wenn man z.B. residente Programme l„dt. Die
Abspeicherung kann man dadurch ausnutzen, daá man wichtige Utilities
in der Ramdisk h„lt und sie dann bei jedem Neustart sofort zur Verf�-
gung hat.


DER START:

Beim Start versucht ZSIM, das CP/M Bdos aus einem MS-Dos File
CPMSYS.CPM in den Speicher zu laden. Das File muá in dem Direktory
sein, aus dem ZSIM gestartet wurde.

Falls CPMSYS.CPM nicht existiert, wird versucht, das System von den
Systemspuren zu laden. Dabei werden alle Sektoren im reservierten Be-
reich (<OFF) nach der Copyright Meldung von Digital Research unter-
sucht. Falls sie gefunden wird, werden die folgenden Sektoren dann als
System geladen. Eine Systemdiskette ist nur zum Aufruf von ZSIM n”tig,
danach wird das System im Speicher behalten. Wenn dies erfolgreich
geschah, kann mit MOVCPM ein File erzeugt werden, das das System ent-
h„lt. Diese wird dann nach MsDos �bertragen (siehe Funktion 6). Dort
muá dann das entstandene PUNCH.CPM in CPMSYS.CPM umbenannt werden.
Beispeil:


jgw 59K TPA cp/m 80 bios ver 1.0 --  05/09/90  (C) 1990 by J�rgen Weber
 
BDOS: COPYRIGHT (C) 1979, DIGITAL RESEARCH
 
A>b:
B>movcpm 255 *
 
CONSTRUCTING 63k CP/M vers 2.2
READY FOR "SYSGEN" OR
"SAVE 34 CPM63.COM"
B>save 34 cpm.sys
B>pip
*up2:=cpm.sys[o]
*
 
 
L”schen Sie sicherheitshalber das Punchfile, damit das CP/M System
gewiá an den Anfang des Punch Files kommt. šbertragen Sie wie oben das
CP/M System. Starten Sie eine Dos Shell und benennen Sie PUNCH.CPM in
CPMSYS.CPM um. Von jetzt an ben”tigen Sie keine CP/M Systemdiskette
mehr.
Sie k”nnen hinter MOVCPM �brigens auch eine kleinere Zahl angeben und
ein kleineres CP/M System erzeugen lassen. Sie haben dann hinter der
CP/M TPA und dem Systembereich noch Z80 Speicher frei. ZSIM l„dt das
kleinere CP/M automatisch an die richtige Stelle.




DISKETTENFORMATE:

Folgende CP/M Diskettenformate werden unterst�tzt:

   Schneider CPC System  (169K, phys. Sektoren 41h-49h)
   Schneider CPC Data    (178K, phys. Sektoren 0c1h-0c9h)
   CP/M 86 SS DD  (153K)
   CP/M 86 DS DD  (316K)

   sowie ein Spezialformat, das dem CPC Data Format entspricht, nur
   daá die physikalischen Sektoren bei 1 beginnnen.

Die ersten beiden Formate sind die Spezialformate des Schneider CPCs.
Dabei wurde das Highbyte der Sektornummer zur Formatunterscheidung
benutzt. Die beiden anderen sind Formate, die von CP/M 86 auf dem PC
benutzt werden. Sie werden auch von CCP/M 86 und DOS Plus benutzt. Die
CP/M Formate bieten auch den Vorteil, daá sie mit dem normalen Dos
Format Befehl formatiert werden k”nnen (FORMAT /8). Jedoch muá zuvor
in der Laufwerkstabelle das Sektorf�llbyte auf 0e5h gesetzt werden.
Wem dies zu umst„ndlich ist, kann das beiliegende Programm CPMFRM.EXE
benutzen. Es stellt die n”tigen Parameter ein und ruft dann FORMAT.COM
auf. Wenn im CP/M Direktory das bei MsDos standartm„áige 0F6H Format-
byte steht, wird dies von CP/M als Eintrag und die Diskette als voll
interpretiert.

Der ZSIM erkennt bei jedem WarmStart automatisch das Format der einge-
legten Diskette (sofern es eines der 5 bekannten ist). Es sollte also
jedesmal, wenn eine Diskette mit neuem Format eingelegt wird, Control-
C gedr�ckt werden. Dies empfiehlt sich aber sowieso, da sonst bei je-
dem Schreibzugriff auf eine nicht mit Control C angemeldete Diskette
das Bdos mit der allseits gehaáten Fehlermeldung "Bdos Error on A: RO"
abbricht.
Es ist auch m”glich, vom Control Break Men� aus von Hand die Disket-
tenparameter zu editieren und an ein bestimmtes Herstellerformat anzu-
passen. Single Density Formate verkraftet aber das IBM Bios nicht und
8 Zoll Disketten vertragen das Hineinstopfen in 5 1/4 Zoll Laufwerke
nicht.

BILDSCHIRMTREIBER

Der Bildschirmtreiber unterst�tzt die von CP/M Plus vorgesehenen Bild-
schirmsteuerzeichen. Zus„tzlich werden auch die Steuercodes des
Schneider CPC verarbeitet. Eine Beschreibung der Steuerzeichen findet
sich in Anhang 1.
Anders als von Digital Research vorgeschlagen, wird Bit 7 des einge-
gebenen Asciicodes nicht gel”scht.
Falls ein internationales Zeichen (z.B. deutscher Umlaut) eingegeben
wird, wird er aus der IBM Darstellung in die CP/M Darstellung umge-
setzt (z.B. „ => { ). Dabei ist zu beachten, daá f�r die Anzeige des
deutschen Zeichensatzes er erst mit ESC 2 2 eingeschaltet werden muá.


DRUCKERAUSGABE:

Die Zeichen werden auf den Drucker lpt0 ausgegeben.
Es wird solange gewartet, bis der Drucker das Zeichen korrekt �ber-
nommen hat. Dabei kann es bei ausgeschaltetem Drucker nat�rlich zu
einem Aufh„nger kommen. Um dies zu verhindern, testet die Funktion, ob
Control-C gedr�ckt wurden. Falls ja, wird ein Warmboot ausgef�hrt.
Dies ist jedoch nur im Notfall zu empfehlen, da damit nat�rlich auch
das aufrufende Programm abgebrochen wird.


STANZER:

Digital Research hat die Bios Funktion 6 zur Bedienung eines Loch-
streifenstanzers vorgesehen.
Da Lochstreifenleser/Stanzer heute nicht mehr von �berragender Be-
deutung sind, verwendete ich diese Funktion zur Daten�bergabe an
MsDos. Zeichen, die an diese Funktion �bergeben werden, werden an das
MsDos File PUNCH.CPM angeh„ngt. Falls es nicht existiert, wird es
erzeugt. Die Zeichen werden gebuffert und erst ausgeschrieben, wenn
der Buffer voll ist. Dieser Buffer wird auch ausgeschrieben, wenn das
Zeichen CPM_EOF gesendet wird und bei Unterbrechung durch Control
Break. An jedes File wird noch ein 1Ah angeh„ngt.

Ansprechen der Funktion 6:

Am einfachsten mit PIP. Das logische Ger„t PUN: (Puncher) ist jedoch
nicht zu empfehlen, da dann PIP zuerst einige Nullbytes sendet.
Verwendet werden k”nnen entweder die physikalischen Ger„te PTP: oder
UP2:, wobei bei PTP: nach der šbertragung von Textdateien ein EOF
gesendet wird:

  PIP UP2:=ANYFILE.EXT[o]

Die Option [o] (Objectfile) sorgt daf�r, daá PIP bei Nicht-Textfiles
nicht beim ersten 1aH (eof) Zeichen abbricht, bei Textdateien ist sie
nicht n”tig. Dabei ist zu beachten, daá die Daten an PUNCH.CPM
ANGEHŽNGT werden.

Es ist folgender Ablauf zu empfehlen:
  - šbertragen mit PIP wie oben
  - Im Control-Break Men� OS Shell anw„hlen, und PUNCH.CPM in
    richtigen Namen umbenennen: REN PUNCH.CPM file.txt
                                EXIT

Zur šbertragung gr”áerer Datenmengen zwischen MsDos und CP/M empfehle
ich das Programm 22DISK der Firma Sydex, das ebenfalls als Shareware
erh„ltlich ist.


Die Z80 Emulation kann durch Dr�cken von Control-Break beendet werden,
worauf ein Popupmen� erscheint. Dies geschieht auch, wenn im Z80 Code
der Befehl HALT auftaucht.
Dieser Tastendruck setzt jedoch wie bei MsDos auch nur ein Flag, das
beim n„chsten Bios Aufruf erst ausgewertet werden muá. Das heiát aber
auch, daá wenn der Z80 in einer Endlosschleife h„ngt, der PC neu
gebootet werden muá. Ein regelm„áiges Pr�fen des Abruchflags in der
Emulation w„re viel zu zeitaufwendig.



In seltenen F„llen kann es zu einem fatalen Fehler kommen: Dos l„dt
den ZSIM und damit auch die Diskettenpuffer an eine so ungl�ckliche
Adresse, daá es zum sogenannten DMA Boundary Crossing kommt. Die Emu-
lation wird dann sofort abgebrochen. Als Abhilfe muá der Emulator an
eine andere Adresse geladen werden. Starten Sie dazu einfach vor dem
Start von ZSIM durch Eingabe von COMMAND eine Shell und danach noch-
einmal ZSIM.



CONTROL BREAK MENš


Nach Dr�cken von Control Break erscheint folgendes Popup Men�:


                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                    ³Continue          ³
                    ³Save Ramdisc/Quit ³
                    ³Quit              ³
                    ³Save Ramdisc      ³
                    ³Delete Punch File ³
                    ³Init Reader       ³
                    ³OS Shell          ³
                    ³Disk Parameters   ³
                    ³Warm Boot         ³
                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 

Die gew�nschte Aktion kann mit den Cursortasten angew„hlt werden, Esc
bricht das Men� ab.
Die Punkte im Einzelnen:

Continue           f„hrt mit der CP/M Emulation fort

Save Ramdisc/Quit  speichert die Ramdisk auf die Diskette/Festplatte,
                   von der aus ZSIM gestartet wurde und beendet ZSIM.


Quit               beendet ZSIM ohne die Ramdisk zu speichern.

Save Ramdisk       speichert die Ramdisk ab und kehrt zu Emulation
                   zur�ck. Dies ist z.B. sinnvoll, um mehrere
                   Zust„nde der Ramdisk auf Platte abzuspeichern.
                   Achtung: dazu muá jedesmal eine OS Shell gestartet
                   werden und der Name der Ramdisk (RAMDISC.CPM)
                   ge„ndert werden, da sie sonst das n„chste mal
                   �berschrieben wird.

Delete Punch File  l”scht das MsDos File, in das die Punch Daten
                   geschrieben werden.

Init Reader        bewirkt, daá Reader als n„chstes Zeichen wieder das
                   erste Zeichen von READER.CPM liefert. Dies ist z.B.
                   n”tig, falls man mehrere Files �bertragen will.
                   Dazu muá man um das n„chste File zu �bertragen,
                   eine Dos Shell starten, das zu �bertragende File
                   in READER.CPM umbenennen und mit Init Reader den
                   Lesezeiger auf den Anfang des neuen Files setzen.


OS Shell           stellt eine MsDos Kommandoumgebung zur Verf�gung,
                   dabei erh„lt man allerdings nur 64K. Dies reicht
                   aber f�r REN und COPY.

Disk Parameters    dient zum Editieren der CP/M Diskettenparameter
                   (s.u.).

Warm Boot          entspricht der Eingabe von Control-C unter CP/M,
                   klappt aber auch aus einem laufenden Programm
                   heraus.



DISKETTEN PARAMETER

Aus dem Control-Break Men� heraus k”nnen die Diskettenparameter edi-
tiert werden. Dabei erh„lt man z.B. folgendes Pop-Up Editierfl„che:


  ÿ  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     ³SPT: 0024  : 28   ³
     ³BSH:   03  :      ³
     ³BLM:   07  :      ³
     ³EXM:   00  :      ³
     ³DSM: 00A8  : B8   ³
     ³DRM: 003F  :      ³
     ³AL0:   C0  :      ³
     ³AL1:   00  :      ³
     ³CKS: 0010  : 40   ³
     ³OFF :0002  : 3    ³
     ³                  ³
     ³DRV:   00  :      ³
     ³PTR:   28  :      ³
     ³PST:   09  : 5    ³
     ³BPS:   02  : 3    ³
     ³FSC:   01  :      ³
     ³LOG:   FF  : 0    ³
     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Bei der Eingabe werden nur g�ltige Hexziffern akzeptiert, andere
Zeichen ignoriert. ESC bricht die Editierung ab, Žnderungen bis zur
Zeile vor der, in der der Cursor steht, werden �bernommen. Mit
BACKSPACE k”nnen Zeichen in der Cursorzeile gel”scht werden. Eine
Eingabe muá mit ENTER abgeschlossen werden. Wird nur Enter gedr�ckt,
wird der alte Wert �bernommen (wie im Beispiel oben in den Zeilen, wo
hinter dem Doppelpunkt kein neuer Wert steht).

Ich hatte hier eine fremde Diskette (Osbourne DD) eingelegt und sofort
nach Start von ZSIM Control Break gedr�ckt. Danach hatte ich die rich-
tigen Diskparameter f�r das Osbourne Format eingegeben. Die Parameter
in der oberen H„lfte sind CP/M �blich. Die unteren sind eine Erweite-
rung mit folgende Bedeutung:

DRV: Physikalische Nummer des Laufwerks mit der CP/M Diskette (0 oder
     1); hat unter CP/M aber immer die Bezeichnung A:
PTR: Physikalische Trackzahl, bei einem 360K Laufwerk maximal 40,
     sonst (bei 720K, 1.2 MB oder 1.4 MB) bis zu 80 Tracks m”glich
PST: Physikalische Sektoren pro Track, bei 360K Laufwerken maximal 9,
     bei 720K (1.2MB, 1.4MB) maximal 9 (15,18) Sektoren.
BPS: Physikalische Sektorl„nge; BPS=ld(SecLen in Bytes )-7; dieser
     Wert wird vom Diskettenkontroller verlangt
FSC: Physikalischer erster Sektor jeder Spur, normalerweise 1
LOG: FF=Autologin, 0=kein Autologin

Bei Ver„nderung der Parameter muá LOG=0 sein, da das n„chste Autologin
sonst gleich wieder die eingegebenen Parameter ver„ndert.
Um wieder die �blichen Parameter zu bekommen, gen�gt es, LOG auf FF zu
setzen, eine Diskette mit normalem Format einzulegen und Control-C
einzugeben. Eine einigermaáen sichere Formatanpassung ist mit der Ein-
stellung der Diskettenparameter jedoch nur bei einseitigen Formaten
m”glich. Bei einigen zweiseitigen Formaten wird die zweite Seite als
"Verl„ngerung" der Spuren der ersten Seite, bei anderen wiederum durch
Verdopplung der Spurenzahl angesprochen. Das Bios von ZSIM ist jedoch
nur f�r die Methode von CP/M 86 Double Sided (Verdopplung der Spuren-
zahl mit Spur�bersetzung) eingerichtet.

Sie k”nnen vom Autor jedoch auch eine an ein spezielles Diskformat
angepaáte Version von ZSIM erhalten.




EMULATION DES Z80

Die emulierte Maschine verh„lt sich fast komplett wie eine Z80 CP/M
Maschine.
S„mtliche Z80 Befehle, die Flags ver„ndern oder verwenden wurden in
ihrer Wirkung (vor allem auf die Flags) getestet. Alle definierten
Flags werden in exakt gleicher Weise wie auf einem original Z80 Chip
beeinfluát. Die Flags im Z80 Flagregister, die von Zilog als nicht
definiert ausgewiesen sind und mehr oder weniger zuf„lliges Verhalten
haben, sind bei ZSIM auch nicht definiert. Jedoch k”nnen hier bei
Emulation und Z80 unterschiedlich "nicht definierte" Flagzust„nde
auftreten.
ZSIM unterst�tzt undokumentierte Z80 Befehle, sogenannte illegale
Opcodes.
S„mtliche CP/M Programme, die ich getestet habe, verhalten sich wie
auf dem Schneider CPC, sogar das Flieákommapaket des Small C
Compilers, das undokumentierte Z80 Befehle verwendet.

Ein wesentlicher Unterschied zu einem Orginal Z80 Chip liegt nat�rlich
in der Befehlsausf�hrungszeit. Es gibt keinerlei proportinalen
Zusammenhang zwischen Taktzyklenzahlen auf Emulation und Z80.
Zeitkritische Echtzeitanwendungen (z.B. Kassettenaufzeichnungsrouti-
nen) k”nnen also mit ZSIM nicht realisiert werden.

Beim Z80 wird das R (Refresh) Register f�r die Auffrischung dynami-
scher Rams benutzt und daher laufend incrementiert. Da manche
Programmierer es auf dem Z80 als Zufallsgenerator benutzen, l„dt es
auch der Emulator mit "zuf„lligen" Werten, die aus der Systemzeit
abgeleitet werden.
Bei Portbefehlen wird die eigentliche Ausgabe nicht ausgef�hrt und als
Eingabe wird immer 0FFH geliefert, die Flags werden jedoch gesetzt und
bei Portbefehlen mit Blockwiederholung werden die Z„hlregister ver„n-
dert.


Einige Tests der Geschwindigkeit der Emulation:


Zur Messung verwendete ich folgende Tests:

1) Compilierung des beim Small-C Compilers mitgelieferten Programmes
   TEST.C
   Der Ablauf des ablauff„higen Programms TEST.COM stellt �brigens
   sehr hohe Anforderungen an den Emulator, da seine Flieákommarouti-
   nen auf undokumentierte Z80 Befehle zur�ckgreifen. Im Gegensatz zu
   den anderen mir bekannten Emulatoren ist meiner als einziger in der
   Lage, diese Befehle korrekt zu emulieren und das Programm ablaufen
   zu lassen.

2) Compilierung des Programms MC.PAS mit TURBO PASCAL 3.0 auf
   Diskette.

3) Compilierung des mitgelieferten Programms LISTER.PAS mit TURBO
   PASCAL 3.0 im Speicher.

4) Eine kurze Schleife in Assembler mit dem Debugger eingeben und
   ausf�hren:

      LD B,20
   L1:LD HL,0
   L2:INC HL
      LD A,H
      OR L
      JP NZ,L2
      DJNZ L1

5) Mit DDT einen Speicherbereich ausdumpen:

   D0,8000


ERGEBNISSE:

TestNr ZSIM:Z80   CPC/Z80   ZSIM

  1     0,85     3.37.00   3.04.00

  2     0,88     1.20.00   1.10.00

  3     0,99     0.03.65   0.03.63

  4     1,37     0.17.10   0.23.45

  5     0,41     4.06.00   1.40.00



Der �ber die Emulationsgeschwindigkeit aussagekr„ftigste Test ist Test
Nr. 4, da hier nur die reine Rechenzeit gemessen wird.
Test Nr 1 stellt hohe Anspr�che an das Diskettenlaufwerk, da Compilie-
rung, Assemblieren und Linken auf Diskette geschehen. Hierbei wirken
sich die groáen Diskettenbuffer von ZSIM recht g�nstig aus.
Test Nr 2 ist „hnlich wie Test Nr 1.
Test Nr 3 sollte eigentlich ein „hnliches Ergebnis wie Nr 4 zeigen,
aber Turbo Pascal gibt laufend die compilierte Zeile aus und hier
wirkt sich die langsame Bildschirmausgabe des CPC aus.

Test Nr 5 stellt sehr hohe Anforderungen an die Bildschirmausgabege-
schwindigkeit, wobei der CPC mit seiner Bildschirmausgabe im Grafikmo-
dus gegen die Bildschirmausgabe eines 80386 keine Chance hat.



SHAREWARE

ZSIM ist ein Shareware Programm.
Das bedeutet, Sie d�rfen und sollen das Programm an andere
weiterkopieren. Sie erhalten so die M”glichkeit, ZSIM zu testen. Sie
d�rfen ZSIM jedoch nur zusammen mit der Dokumentation weitergeben.

Falls das Programm Ihren Anforderungen gen�gt, werden Sie um Regi-
strierung gebeten, als Anerkennung der Programmierarbeit des Autors.
Mit der Registrierung sind keine weiteren Leistungen verbunden.
Es besteht auch die M”glichkeit, beim Autor schriftlich eine Version
von ZSIM zu bestellen, die an ein bestimmtes Diskettenformat angepaát
ist. Dazu m�ssen Sie einige Informationen mitliefern (s.u.).
Es besteht auch die M”glichkeit, den Z80 Emulator ohne CP/M Bios als
seperates Modul im MS Link-Format (FAR Aufruf, nur ein Codesegment) zu
erhalten.


Anpassung an bestimmtes Diskettenformat:

Die Anpassung ist generell nur an 5 1/4 Zoll Double Density Formate
m”glich. Geben Sie auf Ihrem CP/M Rechner STAT DSK: ein, wobei einige
Informationen ausgegeben werden, die ich zur Anpassung ben”tige. Dies
sehen bei einer CP/M 86 Diskette folgendermaáen aus:
 
B>STAT A:DSK:
 
    A: Drive Characteristics
 2528: 128 Byte Record Capacity
  316: Kilobyte Drive  Capacity
   64: 32  Byte Directory Entries
   64: Checked  Directory Entries
  256: Records/ Extent
   16: Records/ Block
   32: Sectors/ Track
    1: Reserved Tracks
 
B>

Lassen Sie sie bitte ausdrucken oder schreiben Sie sie ab.
Geben Sie bitte den genauen Typ Ihres CP/M Rechners an und wenn
m”glich die Bezeichnung des Diskettenformats.
Schicken Sie mir dann noch bitte eine Diskette mit gew�nschtem Format
mit, auf der jedoch aus Copyrightgr�nden das CP/M Betriebssystem nicht
enthalten sein sollte.
Diese Diskette sollte noch zur Erfolgskontrolle irgendeine Textdatei
enthalten, g�nstig w„re die Verwendung folgenden Basicprogrammes, mit
dem Sie eine LEERE Diskette beschreiben sollten.

 
10 ON ERROR GOTO 110
20 OPEN "O",#1,"A:TEST.DAT"
30 N=1
40 A$=SPACE$(55)
50 PRINT#1,A$
60 PRINT#1,USING "NR. ######  ";N
70 PRINT#1,A$
80 PRINT N
90 N=N+1
100 GOTO 50
110 CLOSE 1
120 END



Ich kann jedoch keine Garantie f�r erfolgreiche Formatanpassung
geben.



Anhang 1
========

Implementierte Bildschirmsteuerzeichen:

CPC

Ascii        Wirkung
 2           cursor aus
 3           cursor an
 7           Bell
 8           Cursor links
 9           Cursor rechts
10           Cursor tief
11           Cursor hoch
12           Schirm l”schen
13           Cursor an Zeilenanfang
16           Zeichen unter Cursor l”schen
17           Zeile bis Cursor l”schen
18           Zeile ab Cursor l”schen
19           Schirm bis Cursor l”schen
20           Schirm ab Cursor l”schen
24           Helle Schrift an/aus
30           Cursor nach links oben
31 x y       Cursor Spalte x,Zeile y (links oben = 1,1 )

CP/M Plus:

ESC @        Bildschirm initialisieren: CLS,HOME,Helle Schrift aus
             Cursor an, Unterstreichen aus,US Zeichensatz
ESC 2 x      Zeichensatz ausw„hlen:
                x        Land
                0        USA
                1        Frankreich
                2        Deutschland
                3        Groábrittanien
                4        D„nemark
                5        Schweden
                6        Italien
                7        Spanien

ESC A        Cursor hoch
ESC B        Cursor tief
ESC C        Cursor rechts
ESC D        Cursor links
ESC E        Schirm l”schen, Cursor bleibt
ESC H        Cursor links oben
ESC I        Cursor hoch, wenn n”tig scrollen
ESC J        Schirm ab Cursor l”schen
ESC K        Zeile ab Cursor l”schen
ESC L        Zeile einf�gen
ESC M        Zeile l”schen
ESC N        Zeichen unter Cursor l”schen
ESC Y y x    Cursor nach Spalte x,Zeile y, links oben = 32,32
ESC d        Zeile bis Cursor l”schen
ESC e        Cursor an
ESC f        Cursor aus
ESC j        Cursor Position merken
ESC k        Cursor Position wieder holen
ESC o        Zeile bis Cursor l”schen
ESC p        Helle Schrift an
ESC q        Helle Schrift aus
ESC r        Unterstreichen ein
ESC u        Unterstreichen aus






Anhang 2
========

Technische Beschreibung des implementierten CP/M 80 Bios

Jede Biosroutine wird durch einen Pseudo Z80 CALLN Befehl (EDED) mit
Folgebyte Biosnummer aufgerufen.

Beschreibung der einzelnen Routinen:

0 Cold boot

  L„dt das Bdos aus einem MS-Dos File CPMSYS.CPM in den Speicher und
  installiert Biossprungleiste und Diskettenparameter im Z80 Ram.
  Ferner wird Laufwerk A: gew„hlt und das IO-Byte und der Punchbuffer
  gel”scht. Danach wird die Routine Warm Boot angesprungen.
  Falls CPMSYS.CPM nicht existiert, versucht Boot, das System von den
  Systemspuren zu laden. Dabei werden alle Sektoren im reservierten
  Bereich (<OFF) nach der Copyright Meldung von Digital Research un-
  tersucht. Falls sie gefunden wird, werden die folgenden Sektoren
  dann als System geladen.
  Wenn dies erfolgreich geschah, kann mit MOVCPM ein File erzeugt wer-
  den, das das System enth„lt. Diese wird dann nach MsDos �bertragen
  (siehe Funktion 6). Dort muá dann das entstandene PUNCH.CPM in
  CPMSYS.CPM umbenannt werden.

1 Warm boot

  Kopiert das Bdos, das durch Funktion 0 in den Speicher geladen
  wurde, an seine richtige Stelle im Z80 Speicherbereich; dabei wird
  flexibel auf die durch MOVCPM gew„hlte Adresse des Bdos reagiert.
  Anschlieáend wird getestet, welches Format die eingelegte Diskette
  hat und die richtigen Diskettenparameter werden angelegt. Jetzt wird
  der Z80 Emulator gestartet und der CP/M CCP aufgerufen.

2 Consol Status

  Liefert 0ffh in A falls Zeichen auf Tastatur ansteht.


3 Consol Input

  Liefert Asciicode von Tastatur in A.
  Anders als von Digital Research vorgeschlagen, wird Bit 7 des ein-
  gegebenen Asciicodes nicht gel”scht.
  Falls ein internationales Zeichen (z.B. deutscher Umlaut) eingegeben
  wird, wird er aus der IBM Darstellung in die CP/M Darstellung umge-
  setzt (z.B. „ => { ). Dabei ist zu beachten, daá f�r die Anzeige des
  deutschen Zeichensatzes er erst mit ESC 2 2 eingeschaltet werden
  muá.

4 Consol Output

  Gibt Zeichen in C auf den Bildschirm aus. Dabei werden
  Bildschirmsteuerzeichen gem„á Anhang 1 ausgewertet.

5 List Character

  Diese Funktion gibt das Zeichen in CL auf den Drucker lpt0 aus. Sie
  wartet dabei solange, bis der Drucker das Zeichen korrekt �bernommen
  hat. Dabei kann es bei ausgeschaltetem Drucker nat�rlich zu einem
  Aufh„nger kommen. Um dies zu verhindern, testet die Funktion, ob
  Control-C gedr�ckt wurden. Falls ja, wird ein Warmboot ausgef�hrt.
  Dies ist jedoch nur im Notfall zu empfehlen, da damit nat�rlich auch
  das aufrufende Programm abgebrochen wird.

6 Punch Character

  Digital Research hat diese Funktion zur Bedienung eines Lochstrei-
  fenstanzers vorgesehen.
  Da Lochstreifenleser/Stanzer heute nicht mehr von �berragender Be-
  deutung sind, verwendete ich diese Funktion zur Daten�bergabe an
  MsDos. Zeichen, die an diese Funktion �bergeben werden, werden an
  das MsDos File PUNCH.CPM angeh„ngt. Falls es nicht existiert, wird
  es erzeugt.
  Die Zeichen werden gebuffert und erst ausgeschrieben, wenn der Buf-
  fer voll ist. Dieser Buffer wird auch ausgeschrieben, wenn das Zei-
  chen CPM_EOF gesendet wird und bei Unterbrechung durch Control
  Break. Dabei wird an jedes File noch ein 1Ah angeh„ngt, was aber
  nichts ausmacht.


7 Read Character

  Liest Zeichen aus dem MsDos File READER.CPM. Das klappt jedoch nur
  mit Dateien, in denen kein EOF (26) vorkommt. Die PIP Option [o]
  klappt nicht, da dann auch das tats„chliche Dateiende nicht vorkommt
  und PIP in einer Endlosschleife h„ngenbleibt.
  Falls READER.CPM nicht existiert oder schon zu Ende gelesen ist,
  wird EOF (26) geliefert.
  Nach der šbertragung eines Files sollte im Control Break Men� die
  Funktion Init Reader aufgerufen werden.
  Beispiel:

          PIP B:ANYFILE.TXT=RDR:



8 Home

  Ist zur Zur�ckf�hrung des Lesekopfs auf Position 0 vorgesehen, wird
  aber aus Zeitgr�nden nicht physikalisch ausgef�hrt und nur Set Track
  mit Parameter 0 aufgerufen.

9 Selekt Disk

  W„hlt das im C-Register �bergebene Laufwerk und liefert, falls das
  Laufwerk existiert, im HL Register einen Zeiger auf dessen DPH,
  falls nicht, 0. Es existieren nur das physikalisch Laufwerk A: und
  die Ramdisk B:

10 Set Track

   In Register C.

11 Set Sektor

   In Register C.

12 Set DMA

   Reg BC enth„lt Daten�bertragungsbuffer

13 Read Sector

   Liest durch Funktionen 9,10,11 gew„hlten Sektor. Das Lesen von der
   Ramdisk ist relativ problemlos. Lesen von Diskette ist dies jedoch
   aufwendiger, da aus Geschwindigkeitsgr�nden der Dirtrack und ein
   Datentrack gebuffert werden. Es muá also zuerst entschieden werden,
   ob der Sektor schon im Buffer ist. Falls nicht, muá der Track zu-
   erst von Diskette gelesen werden. Anschlieáend muá noch die richti-
   ge Sektoradresse im Buffer berechnet werden.


14 Write Sector

   Schreibt den durch Funktionen 9,10,11 gew„hlten Sektor. Beim
   Schreiben auf die Ramdisk ist dies relativ problemlos. Schreiben
   auf Diskette ist jedoch aufwendig, da aus Geschwindigkeitsgr�nden
   der Dirtrack und ein Datentrack gebuffert werden. Wenn der Sektor
   im Direktory Track liegt, wird der Track aus Sicherheitsgr�nden
   sofort ausgeschrieben. Andernfalls wird der Sektor im Speicher ge-
   buffert. Es gen�gt, die Direktorysektoren sofort auszuschreiben.
   Nach jeder Žnderung einer Datei wird noch das Direktory auf den
   neuesten Stand gebracht. Und beim Schreibzugriff aufs Direktory
   wird auch noch ein etwaiger Track im Schreibbuffer ausgeschrieben.

15 ListStatus

   Meldet, ob der Drucker empfangsbereit ist (A=1).

16 Sector Translation

   Manche CP/M Systeme f�hren eine logische Sektor�bersetzung f�r den
   Skewfaktor durch. Das bedeutet, die Sektoren sind nicht bei der
   Formatierung physikalisch versetzt, sondern ihr Inhalt ist ver-
   setzt. Diese šbersetzung wird durch Funktion 16 durchgef�hrt.







Anhang 3
========


Preisliste (in DM; Schein/Scheck) :

                             Privat            Firmen

Registrierung:                20 .-              50 .-

Anpassung an bestimmtes
Diskettenformat:             100 .-             250 .-
(nur bei Erfolg)

Z80 Emulator als OBJ-Modul   100 .-             250 .-



----------------------------------------------------------------------




                    Z S I M
       
             R E G I S T R I E R U N G
       
       
       
           Herrn                                   Datum: ...........
           J�rgen Weber
           Wiesentalstr. 1
       
           D 7170 Schw„b. Hall - Gelbingen
       
       
       
       
        Bitte zutreffendes ankreuzen:
       
       
...   Das Programm ZSIM gef„llt mir sehr gut. Da ich es gerne anwende,
      m”chte ich hiermit den gew�nschten Kostenbeitrag entrichten.
    > Der Betrag von 20 DM (Firmen 50 DM) liegt als Scheck/Schein bei.
      Mit der Registrierung sind keine weiteren Leistungen des Autors
      verbunden.



...   Das Programm ZSIM gef„llt mir sehr gut. Da ich es gerne anwende,
      m”chte ich hiermit den gew�nschten Kostenbeitrag entrichten.
      Zus„tzlich m”chte ich um Zusendung einer an ein bestimmtes
      Diskettenformat angepaáten Version.
      Die hierf�r notwendigen oben beschriebenen Informationen, eine
      Diskette mit dem richtigen CP/M Diskettenformat, ein frankierter
      und adressierter R�ckumschlag sowie der f�r die Formatanpassung
      und Registrierung f„llige Kostenbeitrag(Scheck/Schein) von 100
      DM (Firmen 250 DM) liegen bei.

...   Ich m”chte den Z80 Simaltor in ein eigenes Programm einbauen und
      bitte um Zusendung des OBJ-Modules des Z80 Simulators.
    > Der Betrag von 100 DM (Firmen 250 DM) liegt als Scheck/Schein
      bei.
      Mir ist bekannt, daá damit keine Erlaubnis zur Vermarktung des
      Simulator Moduls alleine oder als lauff„higes Programm verbunden
      ist.




Meine Anschrift:  ........................................
                  ........................................
                  ........................................
                  ........................................

       
Ich verwende ZSIM auf folgender Hardwareausstattung:

.....................................................
       
Ich habe ZSIM erhalten von: .........................
       
.....................................................
       
       
Datum: .......... Unterschrift: .................................




----------------------------------------------------------------------





Ende von ZSIM.DOC